22.08.2018

# Роспотребнадзор разъясняет требования по организации рабочего места учащегося

Правильный подбор ученической мебели для орагизации учебно-воспитательного процесса в школе является одним из необходимых условий сохранения здоровья учащихся и обеспечения высокой работоспособности.

Главное требование – соотетствие размеров мебели росту ребенка. В настоящее время существуют государственные стандарты, определяющие высоту крышки стола, обращенного к ученику,  над полом и высоту переднего края сидения над полом. В зависимости от этих величин мебель распределена по группам от 1 до 6, каждой группе мебели присвоен определенный цвет маркировки. Врачами-гигиенистами были определены ростовые группы детей, для которых должна использоваться определенная группа мебели. Все эти сведения объеденены в санитарных правилах и нормативах СанПиН 2.4.2.2821-10.

| Номера мебели по ГОСТам 11015-93 11016-93 | Группа роста (в мм) | Высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику, по ГОСТу 11015-93 (в мм) | Цвет маркировки | Высота над полом переднего края сиденья по ГОСТу 11016-93 (в мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 - 1150 | 460 | Оранжевый | 260 |
| 2 | 1150 - 1300 | 520 | Фиолетовый | 300 |
| 3 | 1300 - 1450 | 580 | Желтый | 340 |
| 4 | 1450 - 1600 | 640 | Красный | 380 |
| 5 | 1600 - 1750 | 700 | Зеленый | 420 |
| 6 | Свыше 1750 | 760 | Голубой | 460 |

Подбор ученической мебели для ребенка в соответствии с этими требованиями обеспечит сохранение правильной рабочей позы в течение всего учебного дня:

- верхняя часть туловища и голова должны быть немного наклонены вперед

- рассматриваемые предметы должны находиться от глаз на расстоянии длины предплечья и кисти с вытянутыми пальцами

- плечевой пояс сохраняет горизонтальное положение

- предплечья и кисти рук симметрично лежат на поверхности стола и не являются дополнительной точкой опоры

- между туловищем и краем стола должно сохраняться расстояние в 3-5 см.(приблизительно ширина кисти ребенка)

- бедра согнуты по отношению к корпусу под прямым углом и находятся на сидении не менее, чем на 2/3 и не более, чем на ¾ длины

- стопы находятся на полу или специальной подставке.

В каждом классе должна также быть обеспечена правильная расстановка мебели. Обычно ученические столы или парты располагаются в 3 ряда с левосторонним естественным освещением от окон. Расстояние от первых парт до учебной доски должно быть не менее 2,4 м, последней парты до школьной доски - не более 8,6 м. Расстояние между рядами столов – не менее 60 см., между первым рядом и продольной наружной стеной, а также между 3-им рядом и внутренней продольной стеной – от 50 см. до 70 см., от последних  столов до стены со шкафами – не менее 70 см.

При использовании компьютеров в учебном процессе также должны быть обеспечены определенные требования к организации рабочего места:

- рабочий стол должен иметь две горизонтальные поверхности – для размещения клавиатуры и экрана шириной не менее 75 см. и глубиной не менее 55 см.

- линия взора должна быть перепендикулярна экрану, лучше по его центру с допустимым отклонением от вертикальной плоскости, мысленно проведенной через центр, 10 град,

- стул должен иметь спинку, приспособление для регулировки высоты

- рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 60 см., шириной – не менее 50 см, глубиной на уровне колен – не менее 45 см на уровне вытянутых ног – не менее 65 см.