07.06.2021

# О правилах выбора детских удерживающих устройств

Управление Роспотребнадзора по Ивановской области сообщает, что требования по безопасности к удерживающим устройствам для детей установлены техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877.

Согласно ТР ТС 018/2011 удерживающие устройства для детей отнесены к компонентам транспортных средств и на этом основании входят в перечень объектов технического регулирования. Подтверждение соответствия детских удерживающих устройств требованиям ТР ТС 018/2011 осуществляется в форме обязательной сертификации, по результатам которой выдается сертификат соответствия.

Обращаем внимание родителей!

Если Вы действительно озабочены безопасностью своего ребенка в автомобиле, рекомендуем ознакомиться с этой информацией о детском удерживающем устройстве до его покупки.

Находящееся в продаже детское удерживающее устройство (кресло) должно иметь маркировку на русском языке.

Маркировка детского удерживающего устройства (ДУУ) должна включать:

-  полное или сокращенное название предприятия-изготовителя либо фабричную марку, а также год производства;

-  чертеж, обозначающий способ правильного пристегивания;

- несъемную табличку «ОЧЕНЬ ОПАСНО - не использовать на сиденьях, оборудованных надувными подушками» если удерживающее устройство обращено назад;

-обозначение категории  удерживающего устройства: "универсальное", "ограниченное", "полууниверсальное" или "особое";

-   группы по массе ребенка, для которого предназначено устройство, а именно: 0 - 10 кг; 0 - 13 кг; 9 - 18 кг; 15 - 25 кг; 22 - 36 кг; 0 - 18 кг; 9 - 25 кг; 15 - 36 кг; 0 - 25 кг; 9 - 36 кг; 0 - 36 кг;

-   буквы Y для устройства с проходящей между ног лямкой;

-   буквы S для специального удерживающего устройства.

Обозначения должны быть четкими и нестираемыми, наноситься на соответствующую табличку или проставляться непосредственно на лямке, табличке.

Маркировка детских удерживающих устройств должна быть износостойкой.

Использование детских удерживающих устройств, относящихся к "универсальной", "полууниверсальной" и "ограниченной" категориям, допускается на передних и задних сиденьях, если устройства устанавливают в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя.

В непосредственной близости от места, где в устройстве находится голова ребенка, должен быть стационарно прикреплен предупредительный знак с минимальной текстовой информацией.

Одновременно на упаковочной коробке должен быть указан адрес, по которому покупатель может обратиться за получением дополнительной информации об установке детского удерживающего устройства в конкретных автомобилях.

К каждому устройству должна быть приложена Инструкция на русском языке, которая обязательно должна содержать следующие сведения:

- сведения о методе установки, который иллюстрируется с помощью фотографий и/или очень четких рисунков;

- сведения о весовых группах, для которых предназначено устройство;

- рекомендации и предупреждения о состоянии всех крепежных лямок удерживающего устройства;

- рекомендации о том, чтобы ребенок не оставался без присмотра в детском удерживающем устройстве и другие требования, установленные стандартом.

Защита прав потребителей